# C2NET

USB-Phone 網路電話安裝手冊

- K1000 USB-Phone 電腦環境需求…………………………………………………………………2頁

- K1000 USB-Phone 功能說明………………………………………………………………………2頁

- SIP SoftPhone 安裝程序…………………………………………………………………………....2頁

- SIP SoftPhone 功能說明……………………………………………………………………………2頁

五、SIP SoftPhone 註冊設定…………………………………………………………………………….3 頁

C2NET  USB-Phone 網路電話安裝說明

一、K1000 USB-Phone 電腦環境需求

1.適用於Windows 98 SE / ME / 2000 / XP(支援HID 隨插即用)。

2.CPU： Pentium III(含)以上。

3.電腦必須具備USB連接埠及音效裝置。

4.SIP Softphone操作軟體需佔硬碟5MB容量。

二、K1000 USB-Phone 功能說明

提高音量按鍵                                      電源指示器

降低音量按鍵                                     耳機受話器

撥號鍵                                            掛斷鍵

壁掛式支架                                        可定義為選單 / 功能鍵

可定義為選單 / 功能鍵                              麥克風送話器

三、SIP SoftPhone 安裝程序

1.將K1000 USB-Phone接到電腦的USB埠，微軟作業系統會自動安裝。

※ 若為Win98作業環境，請升級為98二版才有支援HID 隨插即用。

2.放入光碟執行『USBPhoneV325.exe』安裝SIP Softphone軟體。

3.安裝完成會在視窗作業系統桌面上出現『CHPhone』即安裝完成。

4.安裝完成後必須點選「MENU」進行『網路通信服務主機』註冊的動作。

5.當『SipPhone』狀態顯示區出現「SipPhone」既表示註冊成功可以使用。

四、SIP SoftPhone 功能說明

日期及時間顯示區                                                最小化

狀態顯示區                                                 關閉軟體電話

喇叭音量調整                                                 顯示我的 USB Phone 號碼

撥號鍵                                                  麥克風音量調整

重撥鍵                                                  掛斷鍵

轉接鍵                                                電話簿

數字鍵                                                選單功能鍵

五、SIP SoftPhone 註冊設定

1.點選『SipPhone』中「MENU」出現下圖再點「帳號」填入資料。

必須填入

帳號：輸入網路電話帳號

電話號碼：輸入你的網路電話號碼

密碼：輸入你的網路電話密碼

填妥後按下「套用」完成設定

2.點選『SipPhone』中「MENU」出現下圖再點「共用伺服主機」填入資料。

必須填入

SIP伺服器 IP：輸入伺服主機位址

目前位址為：210.202.244.130

Port ：7890

填妥後按下「套用」完成設定

3.開啟桌面上『SipPhone』時會出現「註冊中」的狀態，若電腦未連線或網路中斷，則會出現以下狀態畫面。

註冊中

其他訊息：

未接 USB PHONE

此時接上網路線或恢復網路連線

，約過30秒可自動再註冊上。

錯誤的網路電話號碼、帳號或密碼

無法註冊成功。

網路電話號外撥記錄，點選已撥電話欄位

， 再點擊「Dial」即可撥出 。

網路電話號來電記錄，點選已撥電話欄位

，再點擊「Dial」即可撥出 。

4.建立電話簿

- 點選「電話簿」，再點擊「Add」即可輸入姓名及

電話號碼 。

※「電話簿」可輸入網路、一般行動及國際電話號碼。

C2NET網路通為服務會員，設有客服電話及信箱。若您對C2NET網路通所提供的服務在使用上有任何的問題；或是對我們有什麼建議，請您不吝來電或來信指正。我們的服務時間為 AM 9:00~ PM18:00，所有客服人員都會竭誠為您服務！ 
客服專線：(02)2696-8000         網路電話號碼：99990000 #8658 
服務信箱：ccnetservice@ccnet.com.tw
24小時傳真專線：(02)2696-8001
C2NET網路通服務網全體人員感謝您的支持與愛護！

# Text boxes

- 3 -